ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Детали крепления трубопроводов

ХОМУТЫ ОДНОСТОРОННИЕ

Конструкция и размеры

ГОСТ 24139-80

ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| Детали крепления трубопроводов Хомуты односторонние Конструкция и размеры Pipe-line fastening parts. Single-sided clamps. Design and dimensions | ГОСТ 24139-80 Взамен ГОСТ 16692-71 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25 апреля 1980 г. № 1891 срок введения установлен

с 01.01.81

Проверен в 1989 г. Постановлением Госстандарта от 25.06.90 № 1792 срок действия продлен

до 01.01.96

1. Настоящий стандарт распространяется на односторонние хомуты диаметром D от 14 до 200 мм.

2. Конструкция и размеры односторонних хомутов должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

Размеры, мм

| D | H | h | d | l, не менее | Масса, кг | Применяемость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ± 1 |  |  |  |  |
| 14 | 38 | 18 | М6 | 25 | 0,014 |  |
| 16 | 40 | 19 |  |  | 0,015 |  |
| 18 | 42 | 20 |  |  | 0,016 |  |
| 20 | 45 | 21 |  |  | 0,017 |  |
| 22 | 55 | 24 | М8 | 34 | 0,035 |  |
| 25 | 57 | 25 |  |  | 0,037 |  |
| 28 | 60 | 27 |  |  | 0,039 |  |
| 32 | 65 | 29 |  |  | 0,043 |  |
| 36 | 68 | 31 |  |  | 0,046 |  |
| 40 | 72 | 38 |  |  | 0,052 |  |
| 45 | 77 | 40 |  |  | 0,060 |  |
| 50 | 90 | 45 | М10 | 40 | 0,098 |  |
| 55 | 95 | 48 |  |  | 0,105 |  |
| 60 | 100 | 50 |  |  | 0,111 |  |
| 65 | 105 | 52 |  |  | 0,117 |  |
| 70 | 115 | 57 | М12 | 50 | 0,186 |  |
| 75 | 120 | 60 |  |  | 0,193 |  |
| 80 | 125 | 62 |  |  | 0,202 |  |
| 85 | 130 | 65 |  |  | 0,212 |  |
| 90 | 135 | 67 |  |  | 0,219 |  |
| 95 | 140 | 70 |  |  | 0,230 |  |
| 100 | 145 | 72 |  |  | 0,239 |  |
| 105 | 150 | 80 |  |  | 0,249 |  |
| 110 | 155 | 82 |  |  | 0,262 |  |
| 115 | 160 | 85 |  |  | 0,271 |  |
| 120 | 180 | 91 | М16 | 60 | 0,525 |  |
| 125 | 185 | 94 |  |  | 0,541 |  |
| 130 | 190 | 96 |  |  | 0,558 |  |
| 135 | 195 | 98 |  |  | 0,572 |  |
| 140 | 200 | 101 |  |  | 0,590 |  |
| 145 | 205 | 104 |  |  | 0,607 |  |
| 150 | 210 | 106 |  |  | 0,623 |  |
| 155 | 215 | 114 |  |  | 0,648 |  |
| 160 | 220 | 116 |  |  | 0,662 |  |
| 165 | 225 | 118 |  |  | 0,678 |  |
| 170 | 230 | 121 |  |  | 0,696 |  |
| 175 | 235 | 124 |  |  | 0,713 |  |
| 180 | 240 | 126 |  |  | 0,729 |  |
| 185 | 245 | 128 |  |  | 0,744 |  |
| 190 | 250 | 131 |  |  | 0,762 |  |
| 195 | 255 | 134 |  |  | 0,779 |  |
| 200 | 260 | 136 |  |  | 0,795 |  |

Пример условного обозначения одностороннего хомута D=50 мм из стали марки ВСт3сп с покрытием Ц9.хр:

Хомут 50-ВСт3сп¾Ц9.хр. ГОСТ 24139-80

3. Допуск параллельности и перекос осей поверхности d не должны быть более 2 мм.

4. Технические требования - по ГОСТ 24140-80.